## Slide 1: 第5章 无失真信源编码

## Slide 4: 5.1 信源编码的基本概念

## Slide 6: 几个术语
码元（码符号）
码元集X
码字（由码元组成）
码字长度
平均码长

## Slide 11
{0,10,110,1011} :非唯一可译码，比如：10110。
注：如果一种编码方法的任意N次扩展码都是非奇异码，则这种编码方法就是唯一可译码。

## Slide 12
唯一可译变长码的另一种判断方法：尾随后缀法
将码C中所有码字可能的尾随后缀组成一个集合F，当且仅当集合F中没有包含任一码字，则可判断此码C为唯一可译变长码。
例1：现有码C={0，10，1100，1110，1011，1101}，请判断是否是唯一可译码。
解：F={11，00，01，0，1，100，110，011，101}，否。
例2：现有码C={110，11，100，00，10}，，请判断是否是唯一可译码。
解：F={0}。是。

## Slide 13
例：{1，10，100，1000} ，{1，01，001，0001}

## Slide 22
【例 5.2】 设离散无记忆信源的概率空间为p(s1)=0.7, p(s2)=0.3, 对三次扩展信源进行编码的方案如下，计算平均码长。
解：=
ai | P(ai) | Ci | ai | P(ai) | Ci
s1s1s1 | 0.343 | 00 | s2s1s1 | 0.147 | 010
s1s1s2 | 0.147 | 011 | s2s1s2 | 0.063 | 1110
s1s2s1 | 0.147 | 10 | s2s2s1 | 0.063 | 1100
s1s2s2 | 0.063 | 1101 | s2s2s2 | 0.027 | 1111

## Slide 25: 5.2 无失真信源编码定理

## Slide 43: 5.3 常见的无失真信源编码方法

## Slide 48
信源 码字
S1 000
S2 001
S3 011
S4 100
S5 101
S6 1110
信源熵： H(S)=2.16（bit/符号）
平均码长：=3.11（码元/ 符号）
编码效率：ƞ=0.839

## Slide 52
【例】 离散无记忆信源:
对应的霍夫曼编码？

## Slide 53: 说明：
霍夫曼编码方法得到的码并非唯一。
  每次对信源缩减时，赋予信源最后的两个概率最小的符号，用0和1是可以任意的，所以可以得到不同的霍夫曼码，但是不会影响码字的长度。
  对信源进行缩减时，两个概率最小的符号合并后的概率与其他信源符号的概率相同时，这两者在缩减信源中进行概率排序，其位置放置次序是可以任意的，故会得到不同的霍夫曼码。这时将影响各码字的长度，但是平均码长相同。一般将合并后的概率放在上面，这样可以获得较小的码方差。
需要大量的存储设备来缓冲码字长度的差异，这是码方差小的码质量好的原因。

## Slide 55
信源符号 | 码字 | 码长 | 码字 | 码长
s1 | 00 | 2 | 1 | 1
s2 | 01 | 2 | 01 | 2
s3 | 11 | 2 | 000 | 3
s4 | 010 | 3 | 0010 | 4
s5 | 011 | 3 | 0011 | 4
= 2.22（码元/ 符号）
= 2.22 （码元/ 符号）
但，码长方差不同。

## Slide 57
解：信源熵H(S)=H(0.7,0.3)=0.882(bit/符号)
当N=1时，编码方案：s1为0，s2为1，则=1，ƞ1=0.883

## Slide 58
解：
当N=2时，信源进行二次扩展。则
信源序列的平均码长：=1.81（码元/ 二个符号）
单个符号的平均码长： = 0.905 （码元/ 符号）
所以，二次扩展的信源序列进行变长霍夫曼编码的编码效率为：
=0.974
信源序列 | P( | 霍夫曼码
s1s1 | 0.49 | 1
s1s2 | 0.21 | 01
s2s1 | 0.21 | 001
s2s2 | 0.09 | 000
 |  | 霍夫曼码
s1s1 | 0.49 | 1
s1s2 | 0.21 | 01
s2s1 | 0.21 | 001
s2s2 | 0.09 | 000

## Slide 59
解：
当N=3时，信源进行三次扩展。则
信源序列的平均码长：=？（码元/ 三符号）
单个符号的平均码长： = ？ （码元/ 符号）
所以，三次扩展信源序列进行变长霍夫曼编码的编码效率为：
=
信源序列 | P( | 霍夫曼码
s1s1s1 | 0.343 | 
s1s1s2 | 0.147 | 
s1s2s1 | 0.147 | 
s2s1s1 | 0.147 | 
s1s2s2 | 0.063 | 
s2s1s2 | 0.063 | 
s2s2s1 | 0.063 | 
s2s2s2 | 0.027 | 
 |  | 霍夫曼码
s1s1s1 | 0.343 | 
s1s1s2 | 0.147 | 
s1s2s1 | 0.147 | 
s2s1s1 | 0.147 | 
s1s2s2 | 0.063 | 
s2s1s2 | 0.063 | 
s2s2s1 | 0.063 | 
s2s2s2 | 0.027 | 

## Slide 60
注意：香农第一定理只给出了平均码长的上下限，并未保证它单调下降，即编码效率单调上升，因此，效率在个别点上随N的增加而有所下降的现象与它逼近1的趋势并不矛盾。

## Slide 62
【例 5.8】已知离散无记忆信源为
=
试编出三元霍夫曼和四元霍夫曼，并计算编码效率。
解：
（1）三元霍夫曼r=3，n=(3-1)θ+3, 所以当θ=1时，n=5。
信源熵：H(S)=H(0.4,0.3,0.2,0.05,0.05)=1.95(bit/符号)
平均码长：=1.3（码元/符号）
编码效率： logr=0.946
信源 | 码字 | 码长
s1 | 0 | 1
s2 | 2 | 1
s3 | 10 | 2
s4 | 11 | 2
s5 | 12 | 2

## Slide 63
解：
（2）四元霍夫曼r=4，n=7
s6
s7
信源熵：H(S)=H(0.4,0.3,0.2,0.05,0.05)=1.95(bit/符号)
平均码长：=1.1（码元/符号）
编码效率： logr=0.886
注意：要发挥霍夫曼编码的优势，一般情况下，信源符号数应远大于码元数。
信源 | 码字 | 码长
s1 | 0 | 1
s2 | 1 | 1
s3 | 2 | 1
s4 | 30 | 2
s5 | 31 | 2