## Slide 1: 第6章 输入输出及中断技术

## Slide 2: 主要内容
基本概念
  I/O接口和端口
  端口的编址方式
简单接口芯片及其应用
基本输入输出方法
中断的基本概念及工作过程

## Slide 3: 一、基本概念

## Slide 4: 了解和掌握：
I/O接口的基本功能
端口的概念及编址方式
I/O地址译码

## Slide 5: 1. I/O接口

## Slide 6: 1. I/O接口
接口要解决的问题
  速度匹配
  信号的驱动能力
  信号形式和电平的匹配
  信息格式
  时序匹配（定时关系）
  总线隔离（三态门）
数据的缓冲与暂存
信号驱动
信号类型转换
信号格式转换
Notes: 线与

## Slide 7
接口的作用
  接收、转换、解释并执行CPU发来的命令
  传送外设的状态以及CPU与外设之间的数据等
  管理双方的工作逻辑、协调它们的工作时序
包括数据缓冲功能、设备选择功能、信号转换功能、接收、解释并执行CPU命令的功能、中断管理功能、可编程功能

## Slide 8: 2. 接口的基本构成
数据线
控制线
状态线
DB
CB
AB
数据输入寄存器
(or 三态门)
数据输出寄存器
(锁存器)
状态寄存器
(or 三态门)
命令寄存器
译码
电路
控制
逻辑
  存放控制命令（设定接口功能、参数和工作方式）
  暂存输入输出数据
保存外设当前状态，供CPU读取

## Slide 9
主
机
外
设
数据
缓冲器
状态
寄存器
控制
寄存器
总线驱动
地址译码
控制逻辑
接CPU一侧
接外设一侧
DB
AB
CB
数据信息
控制信息
状态信息
端口
接口
I/O端口

## Slide 10: I/O端口
数据端口
状态端口
控制端口
端口
端口：
  接口电路中用于缓存数据及控制信息的部件

## Slide 11: I/O端口
CPU
数据
状态
控制
外设
I/O接口
DB
外设状态
控制命令

## Slide 12: 3. I/0端口编址
计算机系统中包含各类不同功能的接口电路。
每个接口中含1个或多个端口。
端口编址
  为确保CPU能够访问到每个不同的端口
寻址端口的方法：
  先找到端口所在的接口电路芯片
  在该芯片上找到具体访问的端口
    若接口中仅有一个端口，则找到芯片即找到端口
    若接口中有多个端口，则找到芯片后需再找端口
片选
片内寻址
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口地址
每个端口地址=片选地址（高位地址）+片内地址

## Slide 13: I/O端口的编址方式
8086/8088寻址端口的能力：
  64K个端口
端口的编址方式：
  统一编址(与内存)
  独立编址
Notes: IN AL,DX
IN AL,20H
OUT DX,AL
OUT 20H,AL
A0--A15

## Slide 14: I/O端口与内存的统一编址（51）
特点：
指令及控制信号统一；
内存地址资源减少
内存
地址
960KB
I/O地址
64KB
00000H
F0000H
FFFFFH

## Slide 15: I/O端口的独立编址(8086）
特点：
内存地址资源充分利用
能够应用于端口的指令较少
内存
地址
I/O
地址
00000H
FFFFFH
FFFFH
0000H
Notes: IN.OUT

## Slide 16: 8088/8086的I/O端口编址
采用I/O独立编址方式(但地址线与存储器共用)
地址线上的地址信号用IO/#M来区分
I/O操作只使用20根地址线中的16根：A15～A0
可寻址的I/O端口数为64K(65536)个
I/O地址范围为0～FFFFH
IBM PC只使用了1024个I/O地址(0～3FFH)
Notes: MOV AX,[BX]
IN AL,DX

## Slide 17: 4. I/O地址的译码
目的：
  确定端口的地址
参加译码的信号：
  #IOR，#IOW，高位地址信号
产生条件
  IO/#M=1
  #RD=0
  #WR=0
OUT指令将使总线的IOW信号有效
IN指令将使总线的IOR信号有效
#IOW=0
#IOR=0

## Slide 18: I/O译码的地址信号
当接口只有一个端口时：
  无片内地址，全部地址信号均为高位地址（可全部参与译码），译码输出直接选择该端口；
当接口具有多个端口时：
  则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），而低位则用于确定要访问哪一个端口。
由于端口资源丰富，端口地址译码常采用部分地址译码

## Slide 19: I/O地址译码例
某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由A15～A2译码得到，而A1、A0用来区分接口中的4个端口。试画该接口与系统的连接图。

## Slide 20: I/O地址译码例
地址范围：
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 首地址
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 末地址
任意状态
A11
片内地址
图中不接入

## Slide 21: I/O地址译码例
译码电路图：
≥ 1
A11
A10
A8
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 22: 二、简单接口电路

## Slide 23: 1. 接口的类型及特点
按传输信息的方向分类：
  输入接口
  输出接口
按传输信息的类型分类：
  数字接口
  模拟接口
按传输信息的方式分类：
  并行接口
  串行接口

## Slide 24: 接口特点
输入接口：
  要求对数据具有控制能力
  常用三态门实现
输出接口：
  要求对数据具有锁存能力
  常用锁存器实现
X
Y
C
D
CP
Q
Q
若C=0，则：X=Y
X
Y
C

## Slide 25: 2.简单接口电路之一——三态门接口
高电平、低电平、高阻态

## Slide 26: 74LS244
含8个三态门的集成电路芯片
在外设具有数据保持能力时用来输入接口
74LS244应用例
  教材P245
P244图

## Slide 27: 3.简单接口电路之二—— 锁存器接口
通常由D触发器构成；
特点：
  具有对数据的锁存能力
  不具备对数据的控制能力

## Slide 28: 常用锁存器芯片
74LS273
  8D触发器，不具备数据的控制能力,做输出接口。
74LS373（74LS374）
  含三态的8D触发器，具有对数据的控制能力。
  既可以做输入接口，也可以做输出接口。
P246图

## Slide 29: I/O简单接口应用举例
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号
设输出接口的地址为0F0H
设输入接口地址为0F1H
当开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’
7段数码管图见教材P248

## Slide 30
O1 I1
O2 I2
O3 I3
O4 I4
E1
K0～K3
+5V
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
74LS244
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
≥1
74LS138
D0～D7
IOW
IOR
Y0
Y1
F0H = 1111 0000
F1H = 1111 0001
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
D3
译码器
A7
A0
1

## Slide 31
符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba | 符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba
’0’ |  | 00111111 | ’8’ |  | 01111111
’1’ |  | 00000110 | ’9’ |  | 01100111
’2’ |  | 01011011 | ’A’ |  | 01110111
’3’ |  | 01001111 | ’B’ |  | 01111100
’4’ |  | 01100110 | ’C’ |  | 00111001
’5’ |  | 01101101 | ’D’ |  | 01011110
’6’ |  | 01111101 | ’E’ |  | 01111001
’7’ |  | 00000111 | ’F’ |  | 01110001

## Slide 32: I/O简单接口应用举例 —— 程序段
……
Seg7 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,
7FH,67H,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
……
LEA BX, Seg7
MOV AH, 0
GO: IN AL, 0F1H ;读按键
AND AL, 0FH
MOV SI, AX
MOV AL, ［BX+SI］
OUT 0F0H, AL ;把接收的按键值显示出来
JMP GO

## Slide 33: 三、基本输入/输出方式

## Slide 34: 基本输入/输出方法
  无条件传送
  查询式传送
  中断方式传送
  直接存储器存取(DMA)
程序控制方式

## Slide 35: 1. 无条件传送
要求外设总是处于准备好状态
优点：
  软件及接口硬件简单
缺点：
  只适用于简单外设，适应范围较窄

## Slide 36
D
CP
Q
D0
D1
输出口地址38F3H
输入口地址38F0H
+5V
1
读取开关的状态；
当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。
无条件传送例

## Slide 37: 2. 查询工作方式
仅当条件满足时才能进行数据传送；
每满足一次条件只能进行一次数据传送。
适用场合：
  外设并不总是准备好
  对传送速率和效率要求不高
工作条件：
  外设应提供设备状态信息
  接口应具备状态端口

## Slide 38
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
结 束
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始
查询工作方式流程图

## Slide 39
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
Y
结 束
N

## Slide 40: 查询工作方式例
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将DATA下100B数据输出。

## Slide 41: 查询工作方式例
题目分析:
  外设有1位状态位，需要通过输入接口将状态信息输入系统；
    可选择一个三态门或74LS244接口
  数据需由系统输出，需要通过输出接口
    可选择74LS273接口
  输入接口地址= 03FBH，bit5=1表示“忙”；
  输出接口地址=03F8H
  待输出数据在内存中的首地址=DATA；
  待输出数据块大小=100B

## Slide 42
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011 外设状态端口地址为03FBH
数据端口地址：0000 0011 1111 1000 外设数据端口地址为03F8H
74LS244

## Slide 43
DATA DB 100 DUP(?)
LEA SI,DATA
MOV CX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX ;读状态
TEST AL,20H
JNZ WAITT ;非0，则跳转
MOV DX,03F8H
MOV AL，[SI]
OUT DX，AL
INC SI ;指针+1
LOOP AGAIN
HLT
读状态
进行一次传送
Bit5=1?
传送完否?
修改地址指针
初始化
Y
N
N
Y
结 束
控制程序

## Slide 44: 查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢。当多个外设工作时的流程见右图。

## Slide 45: 3. 中断控制方式
特点：
  外设在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它
  服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可
  执行自己的程序。
优点：
  CPU效率高，实时性好，速度快。
缺点：
  程序编制相对较为复杂。

## Slide 46: 以上三种I/O方式的共性
信息的传送均需通过CPU
软件：
  外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
硬件：
  I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
缺点：
  程序的执行速度限定了传送的最大速度
CPU
MEM
I/O
X

## Slide 47: 4. DMA控制方式（直接存储器存取）
特点：
  外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的中介者；
  总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

## Slide 48: DMA控制方式
DMAC
外设
接口
CPU
QRD
MEM
DACK
HOLD
HLDA
…
BUS
控制信号
地址信号

## Slide 49: DMA控制方式的工作过程
外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号DRQ；
DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD；
CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号，对HOLD信号进行响应；
DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA响应信号DACK。

## Slide 50: DMA工作方式
周期窃取：
  每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。
数据块传送：
  DMAC在申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线，而不管中间DREQ是否有效。
直接存取方式：
  DMA的数据传送请求直接发到主存储器，在得到响应后，整个工作过程在DMA控制器中由硬件完成。
要求接口要有较大缓存
对硬件有较高要求

## Slide 51: 周期窃取的DMA方式：
N
Y
N
允许DMA
DMAC请求总线
CPU响应, DMAC获总线控制权
DMA传送一个数据
块结束？
释放总线至少一个总线周期
地址增量，计数器减量
DMAC释放总线
Y
测试I/O的DREQ DMA请求？

## Slide 52: DMA控制方式
数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率。
控制复杂，硬件成本相对较高。

## Slide 53: 四、中断技术

## Slide 54: 掌握：
中断的基本概念
中断响应的一般过程
中断向量表及其初始化
8088/8086中断系统

## Slide 55: 1. 中断的基本概念
中断：
  CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。
中断源
中断服务（处理）子程序

## Slide 56: 引入中断的原因
提高对外设请求的响应实时性。
提高了CPU的利用率
  避免了CPU不断检测外设状态的过程

## Slide 57: 中断类型
根据中断请求的来源分为：
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断
异常事件引起
中断指令引起
INTR中断
NMI中断

## Slide 58: 2. 外部中断响应的一般过程
中断请求
中断源识别及中断判优
中断响应
中断处理（服务）
中断返回

## Slide 59: (1)中断请求
中断请求信号应保持到中断被处理为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。
NMI
INTR

## Slide 60: (2)中断源识别
软件查询法
中断矢量法
  由中断源提供中断类型号，CPU根据类型确定中断源。
当有多个中断源同时提出请求时，需要确定首先响应哪一个中断源
  优先级法则
    低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断
  排队法则
    先来先响应
中断源识别及判优由硬件系统完成
中断判优

## Slide 61: 中断判优
软件判优
  顺序查询中断请求，先查询的先服务
    即先查询的优先级别高
硬件判优
  链式判优、并行判优（中断向量法）

## Slide 62
菊花链逻辑电路
INTAin
IREQ
INTR
&
=1
≥1
INTAout
DB
三态门
中
断
向
量
码
E
外设接口
中断确认
菊花链
逻辑电路

## Slide 63: (3)中断响应
向中断源发出INTA中断响应信号；
关中断
保护硬件现场
  将FLAGS压入堆栈
保护断点
  将CS、IP压入堆栈
获得中断服务程序入口地址
由硬件系统完成
在一条指令结束后
且开中断IF=1

## Slide 64: (4)中断处理
执行中断服务子程序
中断服务子程序的特点：
  为“远过程”
  用IRET指令返回

## Slide 65: 中断服务子程序完成的工作
关中断，保护现场，保护断点，找入口地址（硬件自动完成）
保护软件现场（参数）
开中断（STI）
中断处理
关中断（CLI）
恢复现场
中断返回

## Slide 66: (5)中断返回
执行IRET指令，使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出
恢复断点和硬件现场

## Slide 67: 中断处理过程
请求信号应保持到本次中断被响应
通过中断类型码区分
硬件系统完成
软件系统完成
硬件系统完成

## Slide 68: 3. 8088/8086中断系统
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…

## Slide 69
NMI
INTR
中断逻辑
软件中断指令
溢出中断
除法错
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
8086/8088中断源类型：

## Slide 70: 中断向量表
┇
┇
00000H
003FFH
1KB
物理地址

## Slide 71: 中断向量表
存放各类中断的中断服务程序的入口地址；
每个入口占用4 Bytes，其中：
  低地址字单元中存放入口的偏移地址，高地址字单元中存放入口的段基址；
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大
小为1KB，共256个入口。

## Slide 72: 中断向量表的初始化
将用户自定义的中断服务程序入口地址放入向量表
注意点：
  向量表所在的段地址=0
  存放子程序入口的单元的偏移地址=n×4
例：
  将中断向量码为48H的服务程序入口地址放入向量表

## Slide 73: 中断向量表的初始化
MOV AX，0000H
MOV DS，AX
MOV SI，0120H ；48H*4
MOV BX，OFFSET TIMER;计算TIMER的偏移地址
MOV [SI]，BX
MOV BX，SEG TIMER ;计算TIMER的段地址
MOV [SI+2]，BX
Notes: 可以利用DOS调用来设置中断向量
MOV AX,SEG TIMER
MOV DS,AX
MOV DX, OFFSET TIMER
MOV AH,25H
MOV AL,48H
INT 21H

## Slide 74: 5. 8088内部中断与NMI中断
特点：
无INTA周期
中断类型码固定或由指令给出

## Slide 75: 8088/8086 中断响应和处理流程

## Slide 76: 6. 中断控制器8259A
可编程中断控制器，用于可屏蔽中断管理。
单片8259A可管理8个外边中断源，通过级联，最多可以管理64个外部中断源。
了解：
  主要引线及内部结构
  工作过程
  工作方式

## Slide 77: 1）引线及内部结构
保存来自IR0～IR7的中断请求信号
保存正在响应的中断源（正在响应的IR对应位为1）
保存中断屏蔽字。为1的位对应的中断请求被屏蔽
接CPU
级联控制
接外设

## Slide 78: 1）引线及内部结构
中断请求寄存器IRR
  保存8条外界中断请求信号IR0～IR7的请求状态
  Di位为1表示IRi引脚有中断请求；为0表示无请求
  中断处理后，及时撤销。
中断服务寄存器ISR
  保存正在被8259A服务着的中断状态
  ISi为1表示IRi中断正在服务中；为0表示没有被服务
  收到EOI命令相应位被清除
中断屏蔽寄存器IMR
  保存对中断请求信号IR的屏蔽状态
  Di位为1表示IRi中断被屏蔽（禁止）；为0表示允许

## Slide 79: 2）8259A的工作过程
（1）初始化8259A
（2）判断有无中断请求，如果有，则：
  将有请求的IRi所对应的中断请求寄存器的相
  应位置1。
  若相应中断未被屏蔽，则由INT引脚向CPU发出中断请求。
  若CPU处于开中断状态，则当前指令执行完后，CPU发出#INTA响应信号。
  第一个#INTA脉冲使优先级最高的中断服务寄存器ISR的对应位置1，并使相应的IRR位复位。
  第二个#INTA周期用于获取选定的中断源所对应的中断类型码。CPU读取该中断类型码并乘以4，就可以从中断向量表中取出中断服务程序的入口地址并转去执行。

## Slide 80: 3）8259A的工作方式
中断优先级
中断嵌套方式
中断结束处理
中断源屏蔽方式
中断触发方式
级联工作方式

## Slide 81: （1）8259A的中断优先级设定
可以通过软件命令的方式设定各中断源的中断优先级
固定优先级
  默认IR0优先级最高，IR7优先级最低
  可通过程序改变。如：
    IR3→IR4 →IR5 →IR6 →IR7 →IR0 →IR1 →IR2
循环优先级
  当某中断源被响应后，其优先级自动降为最低，原来比它低一级的中断则为最高级，依次排列。

## Slide 82: （2）8259A的中断嵌套
中断嵌套：
  更高优先级的中断可以打断当前的中断处理过程
普通全嵌套方式
响应某中断后，仅会响应更高优先级的中断请求。对同级或优先权更低的中断请求将被屏蔽
特殊全嵌套方式
响应某中断后，会响应与它同级或更高优先级的中断请求
一般用于级联情况下的主片的中断优先级设置

## Slide 83: （3）中断结束处理
中断结束处理：
  当中断服务程序结束时，将中断服务寄存器ISR中相应位（ ISi ）清零。
自动中断结束方式（AEOI）
第二个#INTA周期，自动将ISR的对应位清零
正常中断结束方式
CPU用指令发出中断结束命令，将ISR中对应当前正在处理中断的位复位
特殊中断结束方式（SEOI）
非自动中断结束方式

## Slide 84: （3）中断结束处理
一次中断服务结束后，CPU可用中断结束命令EOI通知8259A，使ISR中的相应位复位(清零）。
自动EOI方式
在第二个中断响应周期 信号的后沿将ISR中相应位清0，而不需要CPU发送EOI指令。
非自动EOI方式：要求在中断服务程序返回前，向8259发送一个EOI命令，才能将ISR中相应位清0。
  正常EOI方式：8259收到EOI命令后，将ISR级别最高的置1位清0。
  特殊EOI方式：中断服务程序向8259发送一个EOI命令的同时，将当前结束的中断级别也传送给8259， 8259收到后，将ISR中指定级别相应位清0。
中断结束EOI与中断返回IRET的性质不同：
EOI用于清除8259A的ISR中的中断服务标志，是中断的处理
EOI命令发出后， 紧接着就执行IRET指令，用于返回主程序的断点，是中断服务程序的最后一句
INTA

## Slide 85: （4）中断源屏蔽方式
通过编程使得中断屏蔽寄存器IMR相应位置0或置l，从而允许或禁止该位所对应的中断
普通屏蔽方式
特殊屏蔽方式（SMM）
若将中断屏蔽寄存器某位置1，则屏蔽该位所对应的中断请求
允许较低优先级的中断请求中断更高优先级的中断

## Slide 86: （5）中断触发方式
IR引脚的中断触发方式：
  边沿触发
  电平触发
中断请求信号IR都应维持到第一个#INTA 信号结束之前

## Slide 87: （6）8259A的级联
一个系统中，8259A可以级联，有一个主8259A，若干个（最多8个）从8259A
级联时，主8259A的三条级连线CAS0～CAS2作为输出线，连至每个从8259A的CAS0～CAS2
每个从8259A的中断请求信号INT，连至主8259A的一个中断请求输入端IR
主8259A的INT线连至CPU的中断请求输入端
SP*/EN*在非缓冲方式下，规定该8259A是主片（SP*＝1）还是从片（SP*＝0）

## Slide 88: （6）8259A的级联
设置一片为主片，将主片的IR端接入到从片的INT段。实现最多64个中断源的中断控制。

## Slide 89
缓冲方式
  在多片8259A级连的大系统中，8259A通过外部总线驱动器和数据总线相连，这就是缓冲方式。
  8259A把SP*/EN*引脚作为输出端，输出允许信号，用以锁存或开启缓冲器
非缓冲方式
  当系统中只有一片或几片8259A芯片时，可以将数据总线直接与系统数据总线相连
  SP*/EN*引脚为输入端
  若8259A级联，由其确定是主片或从片
（6）数据线连接方式

## Slide 90
中断型码为21H的中断，中断向量存放的地址_____。
0000:0021H
0000:0042H
0000:0084H
0000:0108H
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 91: 3）8259A的初始化
8259A的初始化：
  通过软件向其写入控制命令的方法控制其工作状态。
包括：
  写入初始化命令字ICW
    向8259A送2～4个字节的初始化命令字ICW，写入各ICW寄存器，使其处于准备就绪状态。
  写入操作命令字OCW
    向8259A送3个字节的操作命令字OCW，以规定8259A的操作方式（中断控制方式、屏蔽某些中断源、读出8259A工作状态信息）。

## Slide 92: 中断程序设计的一般过程
确定中断类型号
  应用程序可使用的中断类型号为60H～67H和68H～6FH
保存原中断向量
  在将自己的中断程序入口地址置入中断向量表之前，应先保存该地址中原来的内容。
将自己的中断向量放入向量表；
设置中断屏蔽字（可选）。若编写的是硬件中断程序，应将所使用的硬件中断对应的8259A的中断屏蔽位开放；
CPU开中断；
恢复原中断向量。

## Slide 93: 8259A的初始化编程
8259A的两种命令字
  初始化命令字: ICW1~ICW4
  操作命令字: OCW1~OCW3
8259A的启动：必须先通过编程写入初始化命令字，使它处于工作起始状态；
初始化过程：按照固定的顺序进行。ICW1、ICW2必须写，ICW3、ICW4视具体情况而定。

## Slide 94: 初始化流程
用ICW1设置，是否级联，
后面是否用ICW4
用ICW2设置中断类型码
是否为级连方式？
本片为主片吗？
设置ICW3的低三位为从控标志码
设ICW3的各位对应
IR0~IR7的连接情况
需要用ICW4吗？
用ICW4设置，是否为特殊完全嵌套方式；缓冲
方式；自动结束中断方式；8086/8088系统
OCWn
是
否
否
否
是
是

## Slide 95
1、初始化命令字
（1）ICW1
0
IC4
S
0
LTIM
1
0
0
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
1：单片（不要ICW3）
0：级连（要ICW3）
1：电平触发
0：沿触发
特征位
地址线的状态
8086 /8088CPU，D7，D6，D5，D2任意
8086/8088系统中不用
1、设置ICW4
0、不设置ICW4
1）清除ISR和IMR；
2）设置以IR0优先级最高，IR7优先级最低的普通嵌套方式，固定优先排序；
3）设定普通屏蔽方式；4）非自动EOI中断结束方式；
5）设置读IRR方式
当CPU向8259A送入一条使A0=0、D4=1的命令时，该命令被译码为ICW1，它启动8259A的初始化过程，自动完成下列操作：

## Slide 96: 初始化命令字 ICW2
T7 T6 T5 T4 T3 X X X
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1
A0
ICW2
中断类型码高5位
低3位可任意（一般置0）
8259A提供给CPU的中断类型号是一个8位代码，是通过初始化命令ICW2提供的。只有高5位是在初始化编程时，通过命令字ICW2写入的。在响应中断后，它的低3位是由中断请求线IRi的二进制编码（如IR4的编码为100）决定，并且是在第一个INTA到来时，将这个编码写入低3位，进而得到中断类型号。ICW2的格式如下：

## Slide 97: 初始化命令字 ICW2
例如，在PC系列中断系统中，硬盘中断类型号的高5位是08H，它的中断请求线连到8259A的IR5上，在向ICW2写入中断类型号时，只写中断类型号的高5位（08H），低3位可以取0：
MOV AL，08H ；ICW2的内容（中断类型号高5位）
OUT 21H，AL；写入ICW2的端口（A0=1）
当CPU响应硬盘中断请求时，8259A把IR5的编码101作为低3位构成一个完整的8位中断类型号0DH，经数据总线发送给CPU。
可见，外部硬中断中断源的中断号（8位代码）是由两部分构成的，即高5位(ICW2）和低3位（IRi的编码）。

## Slide 98
在级联方式时，一般由一个作为主控制器的8259A以及作为从控制器的其他若干个 8259A组成。
ICW3只对级联方式有效，端口地址是奇地址(A0=1)。
ICW3对主控芯片和从控芯片要分开写，其格式为：

## Slide 99
4、ICW4（对8086/8088系统是必须设置的初始化命令字）
注意：（1）ICW1 ~ ICW4必须顺序写入，即使改变一个参数也需全
部重新写入ICW
（2）单片只写ICW1，ICW2，ICW4，不要ICW3
级连ICW1 ~ ICW4全要，但主、从片的ICW3不同
（3）ICW1的A0 = 0，其它ICW的A0 = 1
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
1
0
0
0
SF
BF
M/S
AEOI
1：AEOI（自动）
= 非缓冲
1 0 =主片缓冲
1 1 =从片缓冲
1：特殊完全嵌套
0：普通嵌套
0

## Slide 100: 2、操作命令字
（1）OCW1（实现中断屏蔽功能）
1
A0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
M7
M6
M5
M4
M3
M2
M1
M0
Mi = 1禁止中断（屏蔽），Mi = 0 允许中断
新增允许 IR2 的中断申请
IN AL, 21H ;读入原IMR的内容
AND AL, 1111 1011B ;D2=0,允许IR2的中断申请
OUT 21H, AL ;写入IMR
禁止 IR4 的中断申请
IN AL, 21H ;读入原IMR的内容
OR AL, 0001 0000B ;D4=1,禁止IR4的中断申请
OUT 21H, AL ;写入IMR
  例 已知 IBM PC/XT系统中
  8259A的奇地址端口地址为21H

## Slide 101: OCW2中断结束和优先级循环控制
中断结束方式和中断排队方式都用OCW2命令来实现，因此它的某些位功能重叠相互交叉显得比较复杂，但从使用的角度来看，它只有两个作用：
  中断结束方式控制
  中断优先权排队控制
R SL EOI 0 0 L2 L1 L0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 1 D0
0
A0
0 0 0
……
1 1 1
对应IRi的编码
无操作
0
1
0
特殊优先级循环，由L2~L0设定最低优先级
0
1
1
一般EOI,特殊优先级循环,L2~L0指定结束IRi
1
1
1
自动EOI,取消自动优先级循环(固定优先级)
0
0
0
自动EOI,优先级自动循环
0
0
1
一般EOI,优先级自动循环
1
0
1
特殊EOI,全嵌套方式,由L2~L0指定结束IRi
1
1
0
一般EOI,全嵌套方式
1
0
0
R=1：循环优先级
R=0：固定优先级
SL=1：由L2 L1 L0指定
IR位
SL=0：L2 L1 L0无效
EOI=1：中断结束
OCW2

## Slide 102
（3）OCW3（特殊屏蔽设置，中断查询，读IRR，ISR）
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
RIS
RR
P
1
0
SMM
ESMM
A0
特征位
D1（RR）做为D0（RIS）的开放位
D6（ESMM）做为D5（SMM）的开放位
0×：无效
10：特殊屏蔽方式复位
11：特殊屏蔽方式置位
1：查询8259A状态
0：不查询
0×：无效
11：下次RD有效，读ISR
10：下次RD有效，读IRR
特殊屏蔽模式
读寄存器命令
1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
L2
A0
IR
L1
L0
0：无中断请求
1：有中断请求
给出当前处理的最高优先级IRi
读8259A状态：A0=0,读出的是IRR或ISR；A0=1,读出的是IMR

## Slide 103
① 8259A的片选地址范围为 20 ~ 3F H
偶、奇端口地址通常取用20H、21H
方 波
键 盘
保 留
串 口2
硬 盘
软 盘
打印机
IOW
18.2Hz
A0
CS
8259A
总线
A0
数 据 线
IOR
RD
WR
片
选
译
码
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
A5
~
A9
D0
~
D7
D0
~
D7
Vcc
SP/EN
CA0
CA1
CA2
GND
+ 5V
20~3FH
用于多片
8259A
级连情况
INTA
INT
INTA
INTR
串 口1

## Slide 104
18.2Hz时钟信号
② 8259A的8个中断申请与外设的连接
IR0 接一个频率为18.2Hz的方波；
若CPU对该申请给予响应,
则每秒执行18.2次该申请对应的中断子程。
IR1接键盘接口发出的中断申请；
每按下一键，若CPU对该申请给予响应,
则执行一次该申请对应的中断子程。
IR2~IR7通过系统总线引出，
对应引脚信号为IRQ2~IRQ7。

## Slide 105
8088
INTR
主 板
IF
键
盘
18.2Hz 方波
8259A
INT
中断屏蔽寄存器
键盘
中断申请
IR1
IR2
~
IR7
IR0
当前
中断
服务
寄存器
键盘
接口
IRQ2
~
IRQ7
PC
总
线
外设接口
外
设
08h
09h
0Ah
~
0Fh
IBM PC/XT微机可屏蔽中断响应过程示意图

## Slide 106
IOW
A0
CS
8259A
总线
A0
数 据 线
IOR
RD
WR
片
选
译
码
A5
~
A9
D0
~
D7
D0
~
D7
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
0FH
08H
09H
20~3FH
SP/EN
CA0
CA1
CA2
GND
方 波
键 盘
保 留
串口2
串口1
硬 盘
软 盘
打印机
18.2Hz
IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7
Vcc
+ 5V
用于多片
8259A
级连情况
INTA
INT
INTA
INTR

## Slide 107: 8259A的使用
例:单片使用8259A的初始化
(1)要求:IBM PC/XT 8259A ,单片,边缘触发,全嵌套方式,设定0级中断类型码为08H。
端口地址 :20H,21H。
(2)硬件连接:CAS2~CAS0不用,SP/EN接+5V。
(3)初始化命令字:
ICW1=0001 0011B ; 边缘触发,单片,需ICW4
ICW2=0000 1000B ;设置类型码的高5位
ICW4=0000 0001B ;全嵌套,非缓冲,非自动EOI,16位机

## Slide 108: 8259A初始化编程：
….
MOV AL, 13H ;ICW1:边沿触发.单片.要ICW4
OUT 20H, AL
MOV AL , 08H ;ICW2:IRQ0中断类型为08H
OUT 21H, AL
MOV AL, 01H ;ICW4全嵌套.8086系统
OUT 21H, AL ;普通EOI方式

## Slide 109: （2）设计
① 8259A初始化编程
    ；主片8259A的初始化
    MOV AL，11H ；写入ICW1，设定边沿触发，级联方式
    OUT 20H，AL
    JMP INTR1 ；延时，等待8259A操作结束，下同
    INTR1：MOV AL，08H ；写入ICW2，设定IRQ0的中断类型号为08H
    OUT 21H，AL
    JMP INTR2
    INTR2：MOV AL，04H ；写入ICW3，设定主片IRQ2级联方式
    OUT 21H，AL
    JMP INTR3
    INTR3：MOV AL，11H ；写入ICW4，设定特殊全嵌套方式，一般EOI方式
    OUT 21H，AL
    ┇
    ；从片8259A的初始化
    MOV AL，11H ；写入ICW1，设定边沿触发，级联方式
    OUT 0A0H，AL
    JMP INTR5
    INTR5：MOV AL，70H ；写入ICW2，设定从片IR0，即IRQ8的中断类型号为70H
    OUT 0A1H，AL
    JMP INTR6
    INTR6：MOV AL，02H ；写入ICW3，设定从片级联到主片的IRQ2
    OUT 0A1H，AL
    JMP INTR7
    INTR7：MOV AL，01H ；写入ICW4，设定普通全嵌套方式，一般EOI方式
    OUT 0A1H，AL
    ┇

## Slide 110: ② 级联工作编程
    ；读ISR的内容
    MOV AL，0FH ；写入OCW3，读ISR命令
    OUT 0A0H，AL
    NOP ；延时，等待8259A操作结束
    IN AL，0A0H ；读出ISR
    ┇
    ；向从片发EOI命令
    MOV AL，20H
    OUT 0A0H，AL ；写从片EOI命令(OCW2)
    ┇
    ；向主片发EOI命令
    MOV AL，20H
    OUT 20H，AL ；写主片EOI命令(OCW2)
    ┇

## Slide 111: 编程注意事项
保护现场能力，以防中断程序出故障。
在设置中断向量时，首先关中断，在初始化后再开中断。
在中断程序的入口处要立即开中断，并在程序结束之前予以恢复。
硬件中断程序执行IRET指令前，应向8259A发出中断结束命令EOI。
硬件中断服务程序不要使用DOS系统功能调用即INT 21H，服务程序若要控制I/O设备，最好调用ROM-BIOS功能或对I/O直接编程。

## Slide 112
CAS0 IR0
CAS1 IR1
CAS2 IR2
IR3
INTA IR4
IR5
INT IR6
IR7
SP/EN
CAS0
INTA CAS1
CAS2
INT IR0
IR1
SP/EN IR7
CAS0 IR0
CAS1 IR1
CAS2 IR2
IR3
INTA IR4
IR5
INT IR6
IR7
SP/EN
INTA
INTR
+5V
8259级联工作示意图
返回

## Slide 113
写ICW1 A0=0，D4=1
写ICW2 A0=1
SNGL=1
IC4=1
写ICW3 A0=1
写ICW4 A0=1
是
否
是
否
按顺序对A0=1端口写入命令字
8259A芯片的初始化流程
返回

## Slide 114: 作业
P281
6.5, 6.6, 6.14